TCVN      T I Ê U   C H U Ẩ N   Q U Ố C   G I A

TCVN 13382-1:2021

Xuất bản lần 1

GIỐNG CÂY TRỒNG NÔNG NGHIỆP -                KHẢO NGHIỆM TÍNH KHÁC BIỆT, TÍNH ĐỒNG NHẤT

VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH

PHẦN 1: GIỐNG LÚA

Agricultural varieties - Testing for distinctness, uniformity and stability

Part 1: Rice varieties

HÀ NỘI − 2021

Mục lục

1   Phạm vi áp dụng	5

2   Tài liệu viện dẫn	5

3   Thuật ngữ, định nghĩa và chữ viết tắt	5

3.1  Thuật ngữ và định nghĩa	5

3.2 Chữ viết tắt	6

4   Yêu cầu về khảo nghiệm	7

4.1  Yêu cầu về địa điểm, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định giống lúa	7

4.2  Tính trạng đặc trưng của giống	7

4.3  Vật liệu khảo nghiệm	8

4.4  Phân nhóm giống khảo nghiệm	9

5   Phương pháp khảo nghiệm	9

5.1  Cách tiến hành	9

5.2  Phương pháp đánh giá	9

5.3  Báo cáo kết quả khảo nghiệm:	10

Phụ lục A (Quy định) Tính trạng đặc trưng của giống	11

Phụ lục B (Quy định) Tờ khai	19

Phụ lục C (Quy định) Giai đoạn sinh trưởng của cây lúa	22

Phụ lục D (Tham khảo) Hướng dẫn theo dõi một số tính trạng đặc trưng	24

Phụ lục E (Quy định) Báo cáo kết quả khảo nghiệm	31

Thư mục tài liệu tham khảo	33

Lời nói đầu

TCVN 13382-1:2021 do Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng Quốc gia biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ TCVN 13382-1:2021 Giống cây trồng nông nghiệp - Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định gồm các tiêu chuẩn sau:

- TCVN 13382-1:2021, Phần 1: Giống lúa

- TCVN 13382-2:2021, Phần 2: Giống ngô

1

T I Ê U	C H U Ẩ N	Q U Ố C   G I A                                   TCVN 13382-1: 2021

Giống cây trồng nông nghiệp - Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định -

Phần 1: Giống lúa

Agricultural varieties - Testing for distinctness, uniformity and stability -

Part 1: Rice varieties

# 1   Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định (khảo nghiệm DUS) của các giống lúa mới thuộc loài Oryza sativa L..

# 2   Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có):

TCVN 5716-2:2017 (ISO 6647:2:2015), Gạo - Xác định hàm lượng amylose - Phần 2: Phương pháp thông dụng

TCVN 13381-1:2021, Giống cây trồng nông nghiệp - Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng -  Phần 1: Giống lúa

# 3   Thuật ngữ, định nghĩa và chữ viết tắt

# 3.1  Thuật ngữ và định nghĩa

Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau:

3.1.1

Giống khảo nghiệm (Candidate varieties)

Giống mới được đăng ký khảo nghiệm.

3.1.2

Giống đối chứng (Check varieties)

Giống được biết đến rộng rãi và cùng nhóm với giống khảo nghiệm.

3.1.3

Giống tương tự (Similar varieties)

Giống được biết đến rộng rãi có nhiều tính trạng tương tự nhất với giống khảo nghiệm.

3.1.4

Giống điển hình (Example varieties)

Giống được sử dụng làm chuẩn đối với một trạng thái biểu hiện cụ thể của một hoặc nhiều tính trạng.

3.1.5

Giống biết đến rộng rãi (Common knowledge varieties)

- Giống cây trồng mà vật liệu nhân giống hoặc vật liệu thu hoạch của giống đó được sử dụng một cách rộng rãi trên thị trường Việt Nam hoặc ở bất kỳ quốc gia nào tại thời điểm nộp đơn đăng ký bảo hộ;

- Giống cây trồng được bảo hộ hoặc được công nhận lưu hành hoặc công nhận lưu hành đặc cách,  sản xuất thử, công nhận chính thức tại Việt Nam hoặc thuộc danh mục giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở bất kỳ quốc gia nào;

- Giống cây trồng là đối tượng trong đơn đăng ký nhằm mục đích bảo hộ giống cây trồng; công nhận lưu hành; hoặc công nhận lưu hành đặc cách; danh mục giống ở bất kỳ quốc gia nào, nếu các đơn này không bị từ chối.

3.1.6

Mẫu chuẩn (Standard sample)

Mẫu của giống biết đến rộng rãi có các tính trạng đặc trưng phù hợp với bản mô tả giống, được lưu giữ tại tổ chức lưu mẫu theo quy định hoặc tổ chức khảo nghiệm DUS giống lúa được công nhận.

3.1.7

Tính trạng đặc trưng (Characteristics)

Tính trạng được di truyền ổn định, ít bị biến đổi bởi tác động của ngoại cảnh, có thể nhận biết và mô tả được một cách chính xác.

3.1.8

Cây khác dạng (Off - type)

Cây khác biệt rõ ràng với giống khảo nghiệm ở một hoặc nhiều tính trạng đặc trưng được sử dụng trong khảo nghiệm DUS.

# 3.2 Chữ viết tắt

Tiêu chuẩn này sử dụng các chữ viết tắt sau:

DUS

Tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định.

QL

Tính trạng chất lượng.

QN

Tính trạng số lượng.

PQ

Tính trạng giả chất lượng.

MG

Đo đếm một nhóm cây hoặc một số bộ phận của một nhóm cây.

MS

Đo đếm từng cây hoặc từng bộ phận của các cây mẫu.

VG

Quan sát một nhóm cây hoặc một số bộ phận của một nhóm cây.

VS

Quan sát từng cây hoặc từng bộ phận của các cây mẫu.

LSD

Sự sai khác nhỏ nhất có ý nghĩa.

# 4   Yêu cầu về khảo nghiệm

# 4.1  Yêu cầu về địa điểm, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định giống lúa

- Tổ chức thử nghiệm giống, sản phẩm cây trồng được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động để kiểm tra chất lượng hạt giống gửi khảo nghiệm (ngoại trừ chỉ tiêu hạt khác giống) và phân tích các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm cây trồng theo quy định tại 5.2.1;

- Kho lưu mẫu giống khảo nghiệm và mẫu chuẩn: phải có thiết bị làm mát, điều chỉnh được nhiệt độ, ẩm độ. Đảm bảo nhiệt độ từ 5 OC đến 15 OC, độ ẩm tương đối từ 40 % đến 60 %. Thể tích kho tối thiểu 20 m3;

- Trang thiết bị phục vụ cho quá trình khảo nghiệm như: kính lúp, bảng so màu, máy tính, máy in, thiết bị ghi hình, phần mềm xử lý số liệu;

- Thiết bị, dụng cụ đo lường đã được kiểm định hoặc hiệu chuẩn định kỳ theo quy định, bao gồm: cân điện tử độ chính xác 0,1 g hoặc 0,01 g; cân có thể cân ít nhất 10 kg; máy đo độ ẩm hạt; dụng cụ đo nhiệt độ và độ ẩm, dụng cụ đo pH, kính hiển vi có độ phóng đại đến 400 lần;

- Vật dụng để thiết kế, triển khai thí nghiệm trên đồng ruộng như: thước, bình phun hoặc máy phun thuốc bảo vệ thực vật, bảng, biển hiệu phục vụ khảo nghiệm và các dụng cụ cần thiết khác;

- Trang bị bảo hộ lao động bao gồm: khẩu trang, quần áo bảo hộ lao động, ủng, găng tay;

- Đủ diện tích đất để bố trí khảo nghiệm trên đồng ruộng, tối thiểu là 140 m2 ;

- Bộ mẫu chuẩn của các giống biết đến rộng rãi.

# 4.2  Tính trạng đặc trưng của giống

- Các tính trạng đặc trưng để đánh giá tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống lúa theo qui định tại Phụ lục A.

- Tính trạng chính được đánh giá đầy đủ trong quá trình khảo nghiệm DUS giống lúa, tính trạng bổ sung được sử dụng khi giống khảo nghiệm không khác biệt với giống tương tự về các tính trạng chính.

- Mỗi trạng thái biểu hiện được xác định bằng một mã số tương ứng.

- Đối với tính trạng chất lượng và giả chất lượng: tất cả các trạng thái biểu hiện của tính trạng đều được thể hiện trong bảng tính trạng đặc trưng của giống.

- Đối với tính trạng số lượng có nhiều trạng thái biểu hiện, để giảm thiểu kích thước của bảng tính trạng, các trạng thái biểu hiện của tính trạng thường được viết rút gọn.

VÍ DỤ: Một tính trạng số lượng với 9 trạng thái biểu hiện thì có thể được viết rút gọn như sau:

| Trạng thái biểu hiện | Mã số |
| --- | --- |
| Nhỏ | 3 |
| Trung bình | 5 |
| Lớn | 7 |

Tuy nhiên, khi đánh giá phải hiểu tính trạng này được tồn tại ở cả 9 trạng thái biểu hiện:

| Trạng thái biểu hiện | Mã số |
| --- | --- |
| Rất nhỏ | 1 |
| Rất nhỏ đến nhỏ | 2 |
| Nhỏ | 3 |
| Nhỏ đến trung bình | 4 |
| Trung bình | 5 |
| Trung bình đến lớn | 6 |
| Lớn | 7 |
| Lớn đến rất lớn | 8 |
| Rất lớn | 9 |

# 4.3  Vật liệu khảo nghiệm

4.3.1  Giống khảo nghiệm

4.3.1.1 Khối lượng mẫu hạt giống gửi khảo nghiệm

Phải đảm bảo đủ cho khảo nghiệm và lưu mẫu tối thiểu như sau:

Giống lúa thuần, lúa lai F1: 3 kg/giống

Dòng mẹ bất dục đực tế bào chất (dòng A), dòng duy trì tính bất dục (dòng B), dòng phục hồi (dòng R) (đối với lúa lai 3 dòng) và dòng bất dục đực mẫn cảm nhiệt độ, dòng bố (đối với lúa lai 2 dòng):             2 kg/dòng.

Trong trường hợp cần thiết, tổ chức khảo nghiệm có thể yêu cầu gửi thêm mỗi giống 100 bông. Các bông phải điển hình, không có dấu hiệu bị sâu bệnh, số hạt trên mỗi bông phải đủ theo yêu cầu thí nghiệm hàng - bông để kiểm tra tính đồng nhất.

Mẫu lưu được bảo quản tại tổ chức khảo nghiệm trong điều kiện theo quy định tại 4.1.

4.3.1.2 Chất lượng hạt giống gửi khảo nghiệm

Đảm bảo tối thiểu tương đương với cấp xác nhận đối với lúa thuần hoặc chất lượng hạt lai F1 đối với lúa lai theo quy định hiện hành (ngoại trừ chỉ tiêu hạt khác giống).

Giống gửi khảo nghiệm không được xử lý trước bằng bất kỳ hình thức nào, trừ khi tổ chức khảo nghiệm yêu cầu và phải ghi lại đầy đủ thông tin trong quá trình xử lý.

4.3.1.3 Thời gian gửi giống khảo nghiệm

Tổ chức, cá nhân gửi giống khảo nghiệm trước thời vụ gieo trồng tối thiểu 20 ngày. Khi gửi giống phải có tờ khai theo quy định tại Phụ lục B.

4.3.2  Giống đối chứng

4.3.2.1 Xác định giống đối chứng

Trong Tờ khai kỹ thuật đăng ký khảo nghiệm tổ chức, cá nhân đăng ký khảo nghiệm có thể đề xuất các giống tương tự với giống khảo nghiệm làm giống đối chứng và ghi rõ những tính trạng khác biệt so với giống khảo nghiệm. Tổ chức khảo nghiệm xác định các giống được chọn làm giống đối chứng.

4.3.2.2 Chất lượng hạt giống đối chứng

Giống đối chứng được lấy từ bộ mẫu chuẩn của tổ chức khảo nghiệm. Trường hợp cần thiết tổ chức khảo nghiệm đề nghị tổ chức, cá nhân đăng ký khảo nghiệm cung cấp giống đối chứng và tổ chức, cá nhân đăng ký khảo nghiệm phải có bằng chứng xác nhận chất lượng giống đối chứng cung cấp. Chất lượng giống đối chứng đảm bảo tối thiểu tương đương với cấp xác nhận đối với lúa thuần hoặc chất lượng hạt lai F1 đối với lúa lai theo quy định hiện hành.

# 4.4  Phân nhóm giống khảo nghiệm

Theo nhóm: lúa tẻ hoặc lúa nếp hoặc lúa japonica hoặc lúa lai

Theo các tính trạng đặc trưng:

a) Lá: sắc tố antoxian của tai lá (tính trạng 9);

b) Thời gian trỗ (khi 50 % số cây có bông trỗ) (tính trạng 19);

c) Thân: chiều dài (trừ bông), chỉ áp dụng với giống không bò lan (tính trạng 26);

d) Vỏ trấu: màu sắc (tính trạng 46);

e) Hạt gạo lật: chiều dài (tính trạng 58);

f) Hạt gạo lật: màu sắc (tính trạng 61);

g) Hạt gạo lật: hương thơm (tính trạng 65).

# 5   Phương pháp khảo nghiệm

# 5.1  Cách tiến hành

5.1.1 Thời gian khảo nghiệm

Tối thiểu 2 vụ có điều kiện tương tự.

5.1.2  Điểm khảo nghiệm

Bố trí 1 điểm khảo nghiệm, nếu có tính trạng không thể đánh giá được ở điểm đó thì có thể bố trí thêm một điểm bổ sung.

5.1.3  Bố trí thí nghiệm

Diện tích ô thí nghiệm cho một giống khảo nghiệm là 30,8 m2 (2 lần nhắc lại). Thí nghiệm bố trí 2 lần nhắc lại. Mỗi lần nhắc lại giống khảo nghiệm cấy 10 hàng, giống tương tự cấy 5 hàng. Hàng cách hàng 20 cm, cây cách cây 15 cm, mỗi hàng 50 cây. Cấy 1 dảnh mạ/khóm.

Đối với thí nghiệm hàng - bông: chọn ngẫu nhiên 50 bông trong số 100 bông. Mỗi bông cấy 2 hàng     (2 lần nhắc lại), hàng cách hàng 20 cm, cây cách cây 15 cm, mỗi hàng 25 cây.

5.1.4  Các biện pháp kỹ thuật

Áp dụng theo TCVN 13381-1:2021.

# 5.2  Phương pháp đánh giá

5.2.1  Yêu cầu chung

Các tính trạng được đánh giá vào những giai đoạn sinh trưởng thích hợp của cây lúa. Các giai đoạn sinh trưởng này được mã hóa bằng số theo quy định tại Phụ lục C. Đánh giá theo dõi các tính trạng đặc trưng theo hướng dẫn tại Phụ lục D.

Tất cả các quan sát để đánh giá tính khác biệt phải được tiến hành trên các cây riêng biệt hoặc được đo đếm ít nhất trên 20 cây mẫu hoặc các bộ phận của 20 cây đó cho một lần nhắc lại. Việc quan sát, đánh giá các tính trạng của lá được tiến hành trên lá giáp lá đòng (nếu không có chỉ dẫn khác). Các tính trạng khác  được tiến hành trên tất cả các cây của ô thí nghiệm.

Tính trạng chính được đánh giá đầy đủ trong quá trình khảo nghiệm, tính trạng bổ sung được sử dụng khi giống khảo nghiệm không khác biệt với giống tương tự về các tính trạng chính.

Tính trạng 56, 57, 61, 62, 63, 64, 65 quy định tại Phụ lục A được đánh giá bởi tổ chức thử nghiệm theo 4.1.

5.2.2  Đánh giá tính khác biệt

Tính khác biệt được xác định bởi sự khác nhau của từng tính trạng đặc trưng giữa giống khảo nghiệm và giống tương tự. Giống khảo nghiệm được coi là khác biệt với giống tương tự khi có ít nhất một tính trạng chính khác biệt rõ ràng với giống tương tự.

Đối với tính trạng QL và PQ giống khảo nghiệm và giống tương tự biểu hiện ở hai trạng thái khác nhau thì được coi là khác biệt.

Đối với tính trạng QN đánh giá theo phương pháp quan sát (VS, VG): giống khảo nghiệm và giống tương tự biểu hiện ở hai trạng thái khác nhau với khoảng cách tối thiểu là 2 mã số thì được coi là khác biệt.

Đối với tính trạng QN đánh giá theo phương pháp đo đếm (MS, MG): giống khảo nghiệm và giống tương tự biểu hiện ở hai trạng thái khác nhau với khoảng cách tối thiểu là 1 mã số và bằng một khoảng cách trong thang điểm của giống điển hình hoặc dựa vào giá trị LSD ở độ tin cậy tối thiểu 95 % thì được coi là khác biệt.

5.2.3  Đánh giá tính đồng nhất

Phương pháp chủ yếu đánh giá tính đồng nhất căn cứ vào tỷ lệ cây khác dạng của tất cả cây trên ô thí nghiệm.

Giống khảo nghiệm được coi là đồng nhất khi tỷ lệ cây khác dạng không vượt quá 0,1 % (đối với giống thuần, dòng bất dục, dòng duy trì, dòng phục hồi thì số cây khác dạng không vượt quá 3/1000 cây) và không quá 2 % (đối với giống lai F1 thì số cây khác dạng không vượt quá 27/1000 cây) ở độ tin cậy tối thiểu 95 %.

Đánh giá tính đồng nhất qua thí nghiệm hàng - bông: giống được coi là đồng nhất khi số hàng - bông có cây khác dạng không vượt quá 2 cây trong tổng số 50 hàng - bông.

5.2.4  Đánh giá tính ổn định

Tính ổn định của giống được đánh giá thông qua tính đồng nhất, một giống được coi là ổn định khi chúng đồng nhất qua các vụ khảo nghiệm.

Trong trường hợp cần thiết, có thể tiến hành khảo nghiệm tính ổn định bằng việc trồng thế hệ tiếp theo (đối với giống lúa thuần) hoặc gieo hạt của giống lai đó từ mẫu lưu. Giống có tính ổn định khi những biểu hiện của các tính trạng ở thế hệ sau tương tự những biểu hiện của các tính trạng ở thế hệ  trước đó.

# 5.3  Báo cáo kết quả khảo nghiệm: Theo quy định tại Phụ lục E

# Phụ lục A

(Quy định)

Tính trạng đặc trưng của giống

Bảng A.1 - Các tính trạng đặc trưng

| Tính trạng | Giai đoạn | Trạng thái biểu hiện | Giống điển hình | Mã số |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Tính trạng chính |
| 1. (+) QN, VS | Lá mầm: sắc tố antoxian | 10 | Không có hoặc rất nhạt | Khang dân 18 Trân châu lùn | 1 |
|  |  |  | Nhạt Trung bình |  | 3 5 |
|  |  |  | Đậm |  | 7 |
| 2. (+) PQ, VS | Lá gốc (lá dưới cùng): màu bẹ lá | 30 | Xanh | Khang dân 18 | 1 |
|  |  |  | Xanh có sọc tím |  | 2 |
|  |  |  | Tím nhạt | Trân châu lùn | 3 |
|  |  |  | Tím |  | 4 |
| 3. QN, VG | Lá: mức độ xanh | 40 | Nhạt | ĐTL2 | 3 |
|  |  |  | Trung bình | Bắc thơm số 7 | 5 |
|  |  |  | Đậm | Q5 | 7 |
| 4. QL, VG | Lá: sắc tố antoxian | 40 | Không có | Khang dân 18 | 1 |
|  |  |  | Có | Trân châu lùn | 9 |
| 5. PQ, VG | Lá: sự phân bố của sắc tố antoxian | 40 | Chỉ có ở đỉnh |  | 1 |
|  |  |  | Chỉ có ở viền lá | Trân châu lùn | 2 |
|  |  |  | Chỉ có vệt |  | 3 |
|  |  |  | Đồng nhất |  | 4 |
| 6. QL, VG | Bẹ lá: sắc tố antoxian | 40 | Không có | Khang dân 18 | 1 |
|  |  |  | Có | Trân châu lùn | 9 |
| 7. QN, VG | Bẹ lá: mức độ sắc tố antoxian | 40 | Rất nhạt |  | 1 |
|  |  |  | Nhạt |  | 3 |
|  |  |  | Trung bình | Trân châu lùn | 5 |
|  |  |  | Đậm |  | 7 |
| 8. QN, VS | Lá: lông ở phiến lá | 40 | Không có hoặc rất ít |  | 1 |
|  |  |  | Ít | Bắc thơm số 7 | 3 |
|  |  |  | Trung bình |  | 5 |
|  |  |  | Nhiều | Khang dân 18 | 7 |
|  |  |  | Rất nhiều | Q5 | 9 |
| 9. (*) QL, VS | Lá: sắc tố antoxian của tai lá | 40 | Không có | Khang dân 18 | 1 |
|  |  |  | Có | Trân châu lùn | 9 |
| 10. QL, VS | Lá: sắc tố antoxian của cổ lá (gối lá) | 40 | Không có | Khang dân 18 | 1 |
|  |  |  | Có | Trân châu lùn | 9 |

| Bảng A.1 (tiếp theo) |
| --- |
| Tính trạng | Giai đoạn | Trạng thái biểu hiện | Giống điển hình | Mã số |
| 11. (+) PQ, VS | Lá: hình dạng của thìa lìa | 40 | Tù (chóp cụt) |  | 1 |
|  |  |  | Nhọn |  | 2 |
|  |  |  | Xẻ | Khang dân 18 | 3 |
| 12. PQ, VS | Lá: màu sắc của thìa lìa | 40 | Trắng trong | Khang dân 18 | 1 |
|  |  |  | Xanh |  | 2 |
|  |  |  | Xanh có sọc tím |  | 3 |
|  |  |  | Tím nhạt | Trân châu lùn | 4 |
|  |  |  | Tím |  | 5 |
| 13. (+) QN, MS | Phiến lá: chiều dài | 50-60 | Ngắn Trung bình Dài |  | 3 5 7 |
| 14. (+) QN, MS | Phiến lá: chiều rộng | 50-60 | Hẹp | P6 đột biến | 3 |
|  |  |  | Trung bình | Hoa khôi 4 | 5 |
|  |  |  | Rộng |  | 7 |
| 15. (*) (+) QN, VG | Lá đòng: trạng thái phiến lá (quan sát sớm) | 60 | Đứng | NTL1 | 1 |
|  |  |  | Nửa đứng | Koshihikari kazusa 2 go | 3 |
|  |  |  | Ngang |  | 5 |
|  |  |  | Gục xuống |  | 7 |
| 16.(*) (+) QN, VG | Lá đòng : trạng thái phiến lá (quan sát muộn) | 90 | Đứng |  | 1 |
|  |  |  | Nửa đứng | Trân châu lùn | 3 |
|  |  |  | Ngang |  | 5 |
|  |  |  | Gục xuống |  | 7 |
| 17. (+) QN, VS | Khóm: tập tính sinh trưởng | 40 | Đứng | NTL1 | 1 |
|  |  |  | Nửa đứng | Bắc thơm số 7 | 3 |
|  |  |  | Mở (xoè) |  | 5 |
|  |  |  | Mở rộng |  | 7 |
|  |  |  | Ngang |  | 9 |
| 18. (+) QL, VS | Khóm: khả năng gấp khuỷu (chỉ với giống bò lan) | 40 | Không có |  | 1 |
|  |  |  | Có |  | 9 |
| 19.(*) QN, VG | Thời gian trỗ: thời gian trỗ (khi 50% số cây có bông trỗ) | 55 | Rất sớm |  | 1 |
|  |  |  | Sớm | Koshihikari kazusa 2 go | 3 |
|  |  |  | Trung bình | Q5 | 5 |
|  |  |  | Muộn |  | 7 |
| 20. (+) PQ, VS/MS | Bất dục đực | 55 | Không có | Khang dân 18 | 1 |
|  |  |  | Bất dục một phần |  | 2 |
|  |  |  | Bất dục hoàn toàn |  | 3 |

| Bảng A.1 (tiếp theo) |
| --- |
| Tính trạng | Giai đoạn | Trạng thái biểu hiện | Giống điển hình | Mã số |
| 21. (+) QN, VS | Vỏ trấu: sắc tố antoxian của gân (quan sát sớm) | 65 | Không có hoặc rất nhạt | Khang dân 18 | 1 |
|  |  |  | Nhạt |  | 3 |
|  |  |  | Trung bình |  | 5 |
|  |  |  | Đậm |  | 7 |
| 22. (+) QN, VS | Vỏ trấu: sắc tố antoxian của vùng dưới đỉnh (quan sát sớm) | 65 | Không có hoặc rất nhạt | Khang dân 18 | 1 |
|  |  |  | Nhạt |  | 3 |
|  |  |  | Trung bình |  | 5 |
|  |  |  | Đậm |  | 7 |
| 23. (*) (+) QN, VS | Vỏ trấu: sắc tố antoxian của đỉnh (quan sát sớm) | 65 | Không có hoặc rất nhạt | Khang dân 18 | 1 |
|  |  |  | Nhạt |  | 3 |
|  |  |  | Trung bình |  | 5 |
|  |  |  | Đậm |  | 7 |
|  |  |  | Rất đậm |  | 9 |
| 24. (*) PQ, VS | Hoa: màu sắc núm nhụy | 65 | Trắng | Khang dân 18 | 1 |
|  |  |  | Xanh nhạt |  | 2 |
|  |  |  | Vàng |  | 3 |
|  |  |  | Tím nhạt |  | 4 |
|  |  |  | Tím | Trân châu lùn | 5 |
| 25. (+) QN, VS | Thân: độ dầy | 70 | Mỏng | Koshihikari kazusa 2 go | 3 |
|  |  |  | Trung bình | Hương việt 3 | 5 |
|  |  |  | Dầy |  | 7 |
| 26. (+) (*) QN, VS | Thân: chiều dài (trừ bông) - chỉ với giống không bò lan | 70 | Rất ngắn |  | 1 |
|  |  |  | Ngắn | Koshihikari kazusa 2 go | 3 |
|  |  |  | Trung bình | Bắc thơm số 7 | 5 |
|  |  |  | Dài |  | 7 |
|  |  |  | Rất dài |  | 9 |
| 27.(*) QL, VS | Thân: sắc tố antoxian của đốt | 70 | Không có | Khang dân 18 | 1 |
|  |  |  | Có |  | 9 |
| 28. QN, VS | Thân: mức độ sắc tố antoxian của đốt | 70 | Nhạt Trung bình Đậm |  | 3 5 7 |
| 29. QL, VS | Thân: sắc tố antoxian của lóng | 70 | Không có | Khang dân 18 | 1 |
|  |  |  | Có |  | 9 |

| Bảng A.1 (tiếp theo) |
| --- |
| Tính trạng | Giai đoạn | Trạng thái biểu hiện | Giống điển hình | Mã số |
| 30. (*) (+) QN, MS | Bông: chiều dài trục chính | 72-90 | Ngắn | Koshihikari kazusa 2 go | 3 |
|  |  |  | Trung bình |  | 5 |
|  |  |  | Dài |  | 7 |
| 31. QN, MS | Bông: số bông/cây | 70 | Ít | ĐTL2 | 3 |
|  |  |  | Trung bình | Koshihikari kazusa 2 go | 5 |
|  |  |  | Nhiều |  | 7 |
| 32. QL, VS | Bông: râu | 60 | Không có | Khang dân 18 | 1 |
|  |  |  | Có | NTL1 | 9 |
| 33. PQ, VS | Bông: màu râu (quan sát sớm) | 60 | Vàng nhạt | Bắc thơm số 7 | 1 |
|  |  |  | Vàng |  | 2 |
|  |  |  | Nâu |  | 3 |
|  |  |  | Nâu đỏ |  | 4 |
|  |  |  | Đỏ nhạt |  | 5 |
|  |  |  | Đỏ |  | 6 |
|  |  |  | Tím nhạt |  | 7 |
|  |  |  | Tím |  | 8 |
|  |  |  | Đen |  | 9 |
| 34. (*) PQ, VS | Bông: sự phân bố của râu | 70-80 | Chỉ có ở đỉnh bông | Bắc thơm số 7 | 1 |
|  |  |  | Có ¼ đầu bông |  | 2 |
|  |  |  | Có ½ đầu bông | NTL1 | 3 |
|  |  |  | Có ¾ đầu bông |  | 4 |
|  |  |  | Có ở toàn bộ bông |  | 5 |
| 35. QN, VS | Bông: chiều dài của râu dài nhất | 70 -80 | Rất ngắn | Bắc thơm số 7 | 1 |
|  |  |  | Ngắn |  | 3 |
|  |  |  | Trung bình | NTL1 | 5 |
|  |  |  | Dài |  | 7 |
|  |  |  | Rất dài |  | 9 |
| 36.(*) QN, VS | Hạt: lông của vỏ trấu | 60-80 | Không có hoặc rất ít |  | 1 |
|  |  |  | Ít |  | 3 |
|  |  |  | Trung bình | Khang dân 18 | 5 |
|  |  |  | Nhiều |  | 7 |
|  |  |  | Rất nhiều |  | 9 |
| 37. (+) PQ, VS | Hạt: màu của mỏ hạt | 80-90 | Trắng | Q5 | 1 |
|  |  |  | Vàng | Bắc thơm số 7 | 2 |
|  |  |  | Nâu | NV1 | 3 |
|  |  |  | Đỏ |  | 4 |
|  |  |  | Tím | Trân châu lùn | 5 |
|  |  |  | Đen |  | 6 |

| Bảng A.1 (tiếp theo) |
| --- |
| Tính trạng | Giai đoạn | Trạng thái biểu hiện | Giống điển hình | Mã số |
| 38. PQ, VS | Bông: màu râu (quan sát muộn) | 90 | Vàng nhạt | Hương việt 3 | 1 |
|  |  |  | Vàng |  | 2 |
|  |  |  | Nâu |  | 3 |
|  |  |  | Nâu đỏ |  | 4 |
|  |  |  | Đỏ nhạt |  | 5 |
|  |  |  | Đỏ |  | 6 |
|  |  |  | Tím nhạt |  | 7 |
|  |  |  | Tím |  | 8 |
|  |  |  | Đen |  | 9 |
| 39. (*) (+) PQ, VG | Bông: trạng thái so với thân | 90 | Đứng |  | 1 |
|  |  |  | Nửa đứng |  | 2 |
|  |  |  | Gục nhẹ | Khang dân 18 | 3 |
|  |  |  | Gục |  | 4 |
| 40. (+) QL, VS | Bông: gié thứ cấp | 90 | Không có |  | 1 |
|  |  |  | Có | Khang dân 18 | 9 |
| 41. (+) QN, VG | Bông: mức độ gié thứ cấp | 90 | Ít Trung bình Nhiều |  | 3 5 7 |
|  |  |  |  | Khang dân 18 |  |
| 42. (*) (+) QN, VS | Bông: trạng thái của gié | 90 | Đứng |  | 1 |
|  |  |  | Nửa đứng | Khang dân 18 | 3 |
|  |  |  | Xoè | NV1 | 5 |
| 43. (+) QN, VG | Bông: độ thoát cổ bông | 90 | Không thoát |  | 1 |
|  |  |  | Thoát một phần |  | 3 |
|  |  |  | Thoát | Hương việt 3 | 5 |
|  |  |  | Thoát hoàn toàn | Bắc thơm số 7 | 7 |
|  |  |  | Thoát nhiều |  | 9 |
| 44. QN, VG | Thời gian chín | 90 | Rất sớm |  | 1 |
|  |  |  | Sớm | Koshihikari kazusa 2 go | 3 |
|  |  |  | Trung bình | NTL1 | 5 |
|  |  |  | Muộn |  | 7 |
|  |  |  | Rất muộn |  | 9 |
| 45. (+) QN, VG | Lá: thời gian tàn lá | 92 | Sớm |  | 3 |
|  |  |  | Trung bình | Bắc thơm số 7 | 5 |
|  |  |  | Muộn |  | 7 |

| Bảng A1 (tiếp theo) |
| --- |
| Tính trạng | Giai đoạn | Trạng thái biểu hiện | Giống điển hình | Mã số |
| 46. PQ, VS | Vỏ trấu: màu sắc | 92 | Vàng nhạt |  | 1 |
|  |  |  | Vàng | Khang dân 18 | 2 |
|  |  |  | Nâu nhạt |  | 3 |
|  |  |  | Nâu | Bắc thơm số 7 | 4 |
|  |  |  | Nâu đậm |  | 5 |
|  |  |  | Đỏ đến tím nhạt |  | 6 |
|  |  |  | Tím |  | 7 |
|  |  |  | Đen |  | 8 |
|  |  |  | Màu khác |  | 9 |
| 47. PQ, VS | Vỏ trấu: màu bổ sung | 92 | Không có | Khang dân 18 | 1 |
|  |  |  | Có rãnh vàng |  | 2 |
|  |  |  | Có rãnh nâu |  | 3 |
|  |  |  | Có đốm tím |  | 4 |
|  |  |  | Có rãnh tím |  | 5 |
| 48. (+) QN, VS | Vỏ trấu: sắc tố antoxian của gân (quan sát muộn) | 92 | Không có hoặc rất nhạt Nhạt Trung bình Đậm Rất đậm | Khang dân 18 | 1 3 5 7 9 |
| 49. (+) QN, VS | Vỏ trấu: sắc tố antoxian của vùng dưới đỉnh quan sát muộn) | 92 | Không có hoặc rất nhạt Nhạt Trung bình Đậm Rất đậm | Khang dân 18 | 1 3 5 7 9 |
| 50. (+) QN, VS | Vỏ trấu: sắc tố antoxian của đỉnh (quan sát muộn) | 92 | Không có hoặc rất nhạt Nhạt Trung bình Đậm Rất đậm | Khang dân 18 | 1 3 5 7 9 |
| 51. (+) QN, VG | Mày hạt: chiều dài | 92 | Ngắn |  | 3 |
|  |  |  | Trung bình | Khang dân 18 | 5 |
|  |  |  | Dài |  | 7 |
| 52. (+) PQ, MS | Mày hạt: màu sắc | 92 | Vàng nhạt (vàng rơm) | Khang dân 18 | 1 |
|  |  |  | Vàng |  | 2 |
|  |  |  | Đỏ |  | 3 |
|  |  |  | Tím |  | 4 |
| 53. (+) QN, MS | Hạt thóc: khối lượng 1000 hạt | 92 | Thấp | Khang dân 18 | 3 |
|  |  |  | Trung bình |  | 5 |
|  |  |  | Cao |  | 7 |

| Bảng A.1 (tiếp theo) |
| --- |
| Tính trạng | Giai đoạn | Trạng thái biểu hiện | Giống điển hình | Mã số |
| 54. QN, MS | Hạt thóc: chiều dài | 92 | Ngắn | Koshihikari kazusa 2 go | 3 |
|  |  |  | Trung bình |  | 5 |
|  |  |  | Dài |  | 7 |
| 55. QN, MS | Hạt thóc: chiều rộng | 92 | Hẹp Trung bình Rộng | Khang dân 18 | 3 5 7 |
| 56. (+) QL, VG | Vỏ trấu: phản ứng với phenol | 92 | Không có | Koshihikari kazusa 2 go | 1 |
|  |  |  | Có | Bắc thơm số 7 | 9 |
| 57. (+) QN, VS | Vỏ trấu: Mức độ phản ứng với phenol | 92 | Nhạt |  | 3 |
|  |  |  | Trung bình | Khang dân 18 | 5 |
|  |  |  | Đậm | Hoa khôi 4 | 7 |
| 58. (*) QN, MS | Hạt gạo lật: chiều dài | 92 | Ngắn | Koshihikari kazusa 2 go | 3 |
|  |  |  | Trung bình | Hoa khôi 4 | 5 |
|  |  |  | Dài |  | 7 |
| 59. QN, MS | Hạt gạo lật: chiều rộng | 92 | Hẹp | Hương việt 3 | 3 |
|  |  |  | Trung bình | Trân châu lùn | 5 |
|  |  |  | Rộng | Koshihikari kazusa 2 go | 7 |
| 60. (*) (+) PQ, VS | Hạt gạo lật: dạng hạt (D/R) | 92 | Tròn |  | 1 |
|  |  |  | Bán tròn | Koshihikari kazusa 2 go | 2 |
|  |  |  | Bán thon | Q5 | 3 |
|  |  |  | Thon | Khang dân 18 | 4 |
|  |  |  | Thon dài |  | 5 |
| 61. (*) PQ, VS | Hạt gạo lật: màu sắc | 92 | Trắng | NTL1 | 1 |
|  |  |  | Nâu nhạt | Bắc thơm số 7 | 2 |
|  |  |  | Đốm nâu |  | 3 |
|  |  |  | Nâu đậm |  | 4 |
|  |  |  | Đỏ nhạt |  | 5 |
|  |  |  | Đỏ | ĐTL2 | 6 |
|  |  |  | Đốm tím |  | 7 |
|  |  |  | Tím |  | 8 |
|  |  |  | Tím xẫm hoặc đen |  | 9 |

| Bảng A.1 (kết thúc) |
| --- |
| Tính trạng | Giai đoạn | Trạng thái biểu hiện | Giống điển hình | Mã số |
| 62. (+) PQ, VS | Nội nhũ: dạng | 92 | Có sáp | ĐTL1 | 1 |
|  |  |  | Trung gian |  | 2 |
|  |  |  | Không sáp | Khang dân 18 | 3 |
| 63. (+) PQ, MG | Nội nhũ: hàm lượng amylose | 92 | Trạng thái 1 | NTL1 | 1 |
|  |  |  | Trạng thái 2 |  | 2 |
|  |  |  | Trạng thái 3 | Koshihikari kazusa 2 go | 3 |
|  |  |  | Trạng thái 4 |  | 4 |
|  |  |  | Trạng thái 5 |  | 5 |
|  |  |  | Trạng thái 6 | Khang dân 18 | 6 |
|  |  |  | Trạng thái 7 |  | 7 |
| 64. (+) QN, MG | Sự hoà tan với kiềm | 92 | Không hoà tan |  | 1 |
|  |  |  | Hoà tan ít |  | 3 |
|  |  |  | Hoà tan trung bình |  | 5 |
|  |  |  | Hoà tan hoàn toàn |  | 7 |
| 65.(*) (+) QN, MG | Hạt gạo lật: hương thơm | 92 | Không có hoặc thơm rất nhẹ | Khang dân 18 | 1 |
|  |  |  | Thơm nhẹ |  | 2 |
|  |  |  | Thơm | Bắc thơm số 7 | 3 |
| II | Tính trạng bổ sung |
| 66. (+) QL, VG | Phiến lá: mặt cắt ngang ở phần rộng nhất | 50-60 | Lõm Phẳng | Khang dân 18 | 1 2 |
| 67. QL, VG | Hạt: dạng mỏ hạt | 80-90 | Thẳng Cong | Khang dân 18 | 1 2 |
| 68 (+) QL | Kháng với bệnh đạo ôn hại lá |  | Không Có |  | 1 9 |
| 69 (+) QL | Kháng với bệnh bạc lá |  | Không Có |  | 1 9 |
| 70 (+) QL | Kháng với rầy nâu |  | Không Có |  | 1 9 |
| CHÚ THÍCH: (*) Tính trạng được sử dụng cho tất cả các giống trong mỗi vụ khảo nghiệm và luôn có trong bản mô tả giống, trừ khi trạng thái biểu hiện của tính trạng trước đó hoặc điều kiện môi trường làm cho nó không biểu hiện được. - Các giai đoạn sinh trưởng xem Phụ lục C. (+) Hướng dẫn theo dõi xem Phụ lục D. |

# Phụ lục B

(Quy định)

Tờ khai

B.1  Đơn đăng ký khảo nghiệm

Đơn đăng ký khảo nghiệm bao gồm các nội dung sau:

- Tên tổ chức, cá nhân có giống khảo nghiệm:

Địa chỉ:

Điện thoại:				Fax:		 	     	Email:

- Nội dung đăng ký khảo nghiệm:

+ Tên giống khảo nghiệm;

+ Tên tổ chức, cá nhân chọn tạo;

+ Số thông báo chấp nhận đơn;

- Vụ khảo nghiệm:				Năm:

- Xác nhận của tổ chức/cá nhân đăng ký khảo nghiệm.

B.2  Tờ khai kỹ thuật

Tờ khai kỹ thuật bao gồm các nội dung sau:

B.2.1 Loài: Oryza sativa L.. Gạch bỏ những từ không phù hợp

+ Indica/Japonica/Javanica

+  Lúa cạn/lúa nước/lúa nổi

+ Lúa cảm ôn/lúa cảm quang

+ Lúa tẻ/lúa nếp

+ Lúa thuần/lúa lai

B.2.2 Tên giống

B.2.3 Tên, địa chỉ tổ chức/cá nhân đăng ký khảo nghiệm

Tên tổ chức/cá nhân:

Địa chỉ:

Điện thoại:	  	  		Fax:   			 E-mail:

B.2.4 Họ và tên, địa chỉ tác giả giống

1.

2.

B.2.5  Nguồn gốc giống, phương pháp chọn tạo

- Vật liệu

Tên giống bố mẹ (kể cả dòng phục hồi, dòng duy trì...)

Nguồn gốc vật liệu:

- Phương pháp

Công thức lai:

Xử lí đột biến:

Phương pháp khác:

- Thời gian và địa điểm:  Năm/vụ, địa điểm

B.2.6 Giống đã được bảo hộ hoặc công nhận ở nước ngoài

1. Quốc gia 					ngày        tháng        năm

2. Quốc gia 					ngày        tháng        năm

B.2.7 Một số tính trạng đặc trưng

Bảng B.1 -  Một số tính trạng đặc trưng

| Tính trạng | Trạng thái biểu hiện | Mã số |
| --- | --- | --- |
| 1. Lá: sắc tố antoxian của tai lá (Tính trạng số 9) | Không có | 1 |
|  | Có | 9 |
| 2.Thời gian trỗ: thời gian trỗ (khi 50% số cây có bông trỗ) (Tính trạng số 19) | Rất sớm | 1 |
|  | Sớm | 3 |
|  | Trung bình | 5 |
|  | Muộn | 7 |
| 3. Thân: chiều dài (trừ bông) Chỉ với giống không bò lan (Tính trạng số 26) | Rất ngắn | 1 |
|  | Ngắn | 3 |
|  | Trung bình | 5 |
|  | Dài | 7 |
|  | Rất dài | 9 |
| 4. Vỏ trấu: màu sắc (Tính trạng 46) | Vàng nhạt | 1 |
|  | Vàng | 2 |
|  | Nâu nhạt | 3 |
|  | Nâu | 4 |
|  | Nâu đậm | 5 |
|  | Đỏ đến tím nhạt | 6 |
|  | Tím | 7 |
|  | Đen | 8 |
|  | Màu khác | 9 |
| 5. Hạt gạo lật: chiều dài (tính trạng số 58) | Ngắn | 3 |
|  | Trung bình | 5 |
|  | Dài | 7 |
| 6. Hạt gạo lật: màu sắc (tính trạng số 61) | Trắng | 1 |
|  | Nâu nhạt | 2 |
|  | Đốm nâu | 3 |
|  | Nâu đậm | 4 |
|  | Đỏ nhạt | 5 |
|  | Đỏ | 6 |
|  | Đốm tím | 7 |
|  | Tím | 8 |
|  | Tím xẫm hoặc đen | 9 |

Bảng B.1 (kết thúc)

| Tính trạng | Trạng thái biểu hiện | Mã số |
| --- | --- | --- |
| 7. Hạt gạo lật: hương thơm (tính trạng số 65) | Không có hoặc thơm rất nhẹ | 1 |
|  | Thơm nhẹ | 2 |
|  | Thơm | 3 |

B.2.8 Các giống tương tự và sự khác biệt so với giống đăng ký khảo nghiệm

Bảng B.2 – Sự khác biệt giữa giống tương tự và giống khảo nghiệm

| Tên giống tương tự | Những tính trạng khác biệt | Trạng thái biểu hiện |
| --- | --- | --- |
|  |  | Giống tương tự | Giống khảo nghiệm |

B.2.9 Các thông tin bổ sung giúp cho sự phân biệt giống

+ Chống chịu sâu bệnh:

+ Các yêu cầu đặc biệt về môi trường để khảo nghiệm giống:

+ Những thông tin khác:

Ngày       tháng        năm

(Ký tên , đóng đấu)

# Phụ lục C

(Quy định)

Bảng C.1 - Giai đoạn sinh trưởng của cây lúa

| Mã số | Giai đoạn Gai đoạn | Mã số | Giai đoạn Gai đoạn |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nảy mầm |  | Trỗ |
| 00 | Hạt khô | 50 | Bắt đầu trỗ |
| 01 | Bắt đầu hút nước | 51 | Xuất hiện gié thứ nhất |
| 02 | Hạt hút nước | 52 | Xuất hiện 20 % bông |
| 03 | Thấm nước hoàn toàn | 53 | Xuất hiện 30 % bông |
| 04 | Bắt đầu nảy mầm | 54 | Xuất hiện 40 % bông |
| 05 | Ra rễ | 55 | Xuất hiện 50 % bông |
| 06 | Ra mầm | 56 | Xuất hiện 60 % bông |
| 07 | Lá mầm xuất hiện | 57 | Xuất hiện 70 % bông |
| 08 | Lá mầm phát triển | 58 | Xuất hiện 80 % bông |
| 09 | Lá thật thứ nhất nhô ra ở đỉnh lá mầm | 59 | Xuất hiền bông hoàn toàn |
|  | Sinh trưởng của cây con |  | Nở hoa |
| 10 | Lá thứ nhất vượt qua bao lá mầm | 60 | Bắt đầu nở hoa |
| 11 | Lá thứ nhất xòe ra | 61 | 10% số hoa trên bông nở |
| 12 | Lá thứ hai xòe ra | 62 | 20% số hoa trên bông nở |
| 13 | Lá thứ ba xòe ra | 63 | 30% số hoa trên bông nở |
| 14 | Lá thứ tư xòe ra | 64 | 40% số hoa trên bông nở |
| 15 | Lá thứ năm xòe ra | 65 | Giữa thời kỳ nở hoa |
| 16 | Lá thứ sáu xòe ra | 66 | 70% số hoa trên bông nở |
| 17 | Lá thứ bảy xòe ra | 67 | 80% số hoa trên bông nở |
| 18 | Lá thứ tám xòe ra | 68 | 90% số hoa trên bông nở |
| 19 | Lá thứ chín hoặc sau lá thứ chín xòe ra | 69 | Hoa nở hoàn toàn |
|  | Đẻ nhánh |  | Chín sữa |
| 20 | Chỉ có cây mẹ | 70 | Tiền chín sữa (hạt có nước loãng) |
| 21 | Cây mẹ và một nhánh con | 71 | Giai đoạn hạt có nước |
| 22 | Cây mẹ và hai nhánh con | 72 | Hạt có nước nhiều hơn |
| 23 | Cây mẹ và ba nhánh con | 73 | Bắt đầu có sữa |
| 24 | Cây mẹ và bốn nhánh con | 74 | Hạt có sữa nhiều hơn |
| 25 | Cây mẹ và năm nhánh con | 75 | Giữa giai đoạn chín sữa |
| 26 | Cây mẹ và sáu nhánh con | 76 | Tiếp tục giai đoạn chín sữa |
| 27 | Cây mẹ và bảy nhánh con | 77 | Tiếp tục giai đoạn chín sữa |
| 28 | Cây mẹ và tám nhánh con | 78 | Tiếp tục giai đoạn chín sữa |
| 29 | Cây mẹ và chín nhánh con hoặc nhiều hơn | 79 | Tiếp tục giai đoạn chín sữa |

Bảng C.1 (kết thúc)

| Mã số | Giai đoạn | Mã số | Giai đoạn |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vươn lóng |  | Chín sáp |
| 30 | Bộ phận trên mặt đất sinh trưởng chậm lại | 80 | Hạt bắt đầu có sáp |
| 31 | Đốt thứ nhất có thể thấy | 81 | Hạt phát triển sáp |
| 32 | Đốt thứ hai có thể thấy | 82 | Chuẩn bị chín sáp |
| 33 | Đốt thứ ba có thể thấy | 83 | Bắt đầu chín sáp |
| 34 | Đốt thứ tư có thể thấy | 84 | Chín sáp |
| 35 | Đốt thứ năm có thể thấy | 85 | Sáp mềm |
| 36 | Đốt thứ sáu có thể thấy | 86 | Sáp trung bình |
| 37 | Lá cuối cùng nhìn thấy | 87 | Sáp cứng |
| 38 | Lá cuối cùng phát triển | 88 | Sáp cứng hơn |
| 39 | Thìa lìa/cổ lá của lá đòng có thể nhìn thấy được | 89 | Hạt bước vào giai đoạn chín |
|  | Làm đòng |  | Chín |
| 40 | Xuất hiện bẹ lá đòng | 90 | Hạt chín |
| 41 | Bẹ lá đòng kéo dài | 91 | Hạt thóc cứng (dễ bẻ bằng móng tay) |
| 42 | Bẹ lá đòng kéo dài hơn | 92 | Hạt thóc cứng (hoàn toàn không bẻ được bằng móng tay) |
| 43 | Đòng bắt đầu nhìn thấy | 93 | Uốn câu |
| 44 | Đòng nhìn rõ | 94 | Hạt chín khô, rơm rạ chết |
| 45 | Đòng bắt đầu phình to | 95 | Hạt ngủ |
| 46 | Đòng phình to hơn | 96 | Hạt có sức sống, khả năng nảy mầm 50% |
| 47 | Bẹ lá đòng mở ra, đòng vươn khỏi bẹ lá | 97 | Hạt không ngủ |
| 48 | Đòng vươn ra | 98 | Ngủ lần thứ hai |
| 49 | Hoa đầu tiên có thể nhìn thấy | 99 | Kết thúc ngủ lần thứ hai |

# Phụ lục D

(Tham khảo)

Hướng dẫn theo dõi một số tính trạng đặc trưng

D.1  Tính trạng 1 - Lá mầm: sắc tố antoxian

Hạt không ngủ nghỉ được đặt trên giấy lọc ẩm và để trong đĩa petri trong thời gian hạt nẩy mầm trong bóng tối, khi lá mầm dài khoảng 5 mm thì để ở điều kiện ánh sáng ban ngày (tương đương ánh sáng nhân tạo với cường độ chiếu sáng từ 750 lux đến 1250 lux và nhiệt độ từ 25 0C đến 30 0C)  từ 3 ngày đến 4 ngày. Màu sắc của lá mầm được quan sát khi chúng phát triển hoàn toàn ở giai đoạn từ 9 đến 11 (khoảng 6 ngày đến 7 ngày)

D.2  Tính trạng 2 - Lá gốc (lá dưới cùng): màu bẹ lá - Quan sát thời kỳ lúa đẻ rộ.

D.3  Tính trạng 11 - Lá: hình dạng của thìa lìa

| Tù | Nhọn | Xẻ |
| --- | --- | --- |

Hình D.1 - Hình dạng thìa lìa

D.4  Tính trạng 13 - Phiến lá: chiều dài

Đo từ gối lá đến đỉnh của lá giáp lá đòng.

D.5  Tính trạng 14 - Phiến lá: chiều rộng

Đo ở vị trí to nhất của phiến lá giáp lá đòng.

D.6  Tính trạng 15, 16 - Lá đòng: trạng thái phiến lá (quan sát sớm) (15), Lá đòng: trạng thái phiến lá (quan sát muộn) (16). Quan sát góc lá đòng và trục bông chính.

| Đứng | Nửa đứng | Ngang | Gục xuống |
| --- | --- | --- | --- |

Hình D.2 - Trạng thái phiến lá

D.7  Tính trạng 17- Khóm: tập tính sinh trưởng

| Đứng | Nửa đứng | Mở |
| --- | --- | --- |

| Xoè | Bò lan |
| --- | --- |

Hình D.3 - Tập tính sinh trưởng của khóm

D.8  Tính trạng 18 - Khóm: khả năng gấp khuỷu (chỉ áp dụng với giống bò lan):

Hình D.4 - Khả năng gấp khuỷu của khóm

D.9  Tính trạng 20 - Bất dục đực:

Không có: < 25 % hạt phấn bất dục (điểm 1)

Bất dục một phần: từ 25 % đến 95 % hạt phấn bất dục (điểm 2)

Bất dục hoàn toàn: > 95 % hạt phấn bất dục (điểm 3)

D.10  Tính trạng 21,22, 23, 37,48, 49, 50, 51, 52: vị trí đánh giá như hình dưới đây

Hình D.5 - Hình dạng hạt thóc

D.11  Tính trạng 25 - Thân: độ dầy: đo ở lóng thấp nhất.

D.12  Tính trạng 26 - Thân: chiều dài: đo từ mặt đất đến cổ bông.

D.13  Tính trạng 30 và 39 - Bông: chiều dài trục chính (30), Bông - trạng thái so với thân (39)

| Đứng | Nửa đứng |
| --- | --- |

Gục nhẹ                                                                 Gục

Hình D.6 - Hình dạng bông lúa

D.14  Tính trạng 40 - Bông: gié thứ cấp

| Không có | Có |
| --- | --- |

Hình D.7 - Hình dạng gié thứ cấp

D.15  Tính trạng 41 - Bông: mức độ gié thứ cấp

| 3 Ít | 5 Trung bình | 7 Nhiều |
| --- | --- | --- |

Hình D.8 – Hình dạng gié thứ cấp

D.16  Tính trạng 42 - Bông: trạng thái của gié

| Đứng | Nửa đứng | Xòe |
| --- | --- | --- |

Hình D.9 - Trạng thái gié của bông lúa

D.17  Tính trạng 43 - Bông: độ thoát cổ bông

| Thoát một phần | Thoát | Thoát nhiều |
| --- | --- | --- |

Hình D.10 - Hình dạng độ thoát cổ bông

D.18  Tính trạng 45 - Lá: thời gian tàn lá

Quan sát các lá dưới lá đòng ở thời điểm thu hoạch; (3) các lá đã chết; (5) có 1 lá còn xanh; (7) có 2 hoặc nhiều hơn lá còn xanh.

D.19  Tính trạng 51 - Mày hạt: chiều dài

Quan sát các mày hạt và cho điểm

D.20  Tính trạng 53 - Hạt thóc: khối lượng 1000 hạt

Tính ở độ ẩm hạt 14 %.

D.21  Tính trạng 56 và 57 - Vỏ trấu: phản ứng với phenol (56), Vỏ trấu: mức độ phản ứng với phenol (57)

Lấy 10 vỏ trấu nguyên, không vỡ cho vào đĩa petri đường kính 5 cm, thêm 5 ml dung dịch phenol 1,5 %, đậy nắp lại và để ở nhiệt độ phòng, thực hiện 2 lần nhắc lại. Sau 23 h đến 24 h, quan sát màu sắc vỏ trấu và đánh giá.

D.22  Tính trạng 60 - Hạt gạo lật: dạng hạt (D/R)

Tròn                           1                        < 1,50

Bán tròn                     2                        1,50 đến 1,99

Bán thon                    3                        2,00 đến 2,49

Thon                          4                        2,50 đến 2,99

Thon dài                    5                         ≥ 3,00

D.23  Tính trạng 61 - Hạt gạo lật: màu sắc

Lấy ít nhất 20g gạo lật (đúng giống, còn nguyên vẹn, không sâu bệnh, xanh non) cho vào đĩa peptri. Hội đồng tiến hành quan sát, đánh giá mức độ biểu hiện bằng mắt thường các mẫu thử nghiệm so màu với giống điển hình và bảng so màu.

D.24  Tính trạng 62 - Nội nhũ: dạng

Các trạng thái biểu hiện của dạng nội nhũ được xác định bằng phản ứng với dung dịch KI-I. Dạng nội nhũ có sáp phản ứng có màu tím đỏ. Dạng không sáp có màu xanh đen. Dạng trung gian có màu tím đỏ pha màu xanh đen.

Lấy 10 hạt gạo (đã xát trắng và còn nguyên vẹn) vào túi nilon nhỏ hoặc đĩa petri nhỏ, thêm vào đó 0,5 ml hỗn hợp dung dịch KI-I (dung dịch KI-I được pha bằng cách trộn dung dịch I2 0,1 % và KI 0,2 %). Đợi 5 giây cho phản ứng xảy ra và quan sát màu sắc của hạt gạo. Thực hiện 2 lần nhắc lại.

D.25  Tính trạng 63 - Hàm lượng Amylose theo TCVN 5716-2:2017 (ISO6647:2:2015)

Trạng thái 1: nhỏ hơn 5 %

Trạng thái 2: từ 5 % đến 10 %

Trạng thái 3: từ 11 % đến 15 %

Trạng thái 4: từ 16 % đến 20 %

Trạng thái 5: từ 21 % đến 25 %

Trạng thái 6: từ 26 % đến 30 %

Trạng thái 7: lớn hơn 30 %

D.26  Tính trạng 64 - Sự hoà tan với kiềm

Đặt 10 hạt gạo (đã xát trắng và còn nguyên vẹn) vào đĩa Petri đường kính 5 cm. Thêm vào đó 10 ml dung dịch KOH 1,5 % và giữ ở nhiệt độ 30 0C trong 23 h hoặc 25 0C trong 24 h. Thực hiện 02 lần nhắc lại. Theo dõi và cho điểm như sau:

Điểm 1 (không hoà tan): hạt gạo không bị ảnh hưởng

Điểm 3 (hoà tan ít): chỉ có rìa hạt bị ảnh hưởng

Điểm 5 (hòa tan trung bình): hình dạng hạt không rõ ràng nhưng không bị phá huỷ hoàn toàn

Điểm 7 (hoà tan hoàn toàn): không xác định được ranh giới giữa phần lõi và phần vỏ hạt.

D.27  Tính trạng 65 - Hạt gạo lật: hương thơm

Cho 2 g hạt gạo lật nguyên vẹn vào ống nghiệm kích thước 13mm x 100mm (mỗi mẫu thử nghiệm thực hiện hai lần nhắc lại), thêm 10 ml dung dich KOH 1,7% vào đậy nắp kín và lắc đều. Sau khoảng 30 phút hội đồng tiến hành đánh giá hương thơm theo các mức không thơm hoặc thơm rất nhẹ, thơm nhẹ, thơm.

D.28  Tính trạng 66 - Phiến lá: mặt cắt ngang ở phần rộng nhất

Quan sát trên phiến lá của lá giáp lá đòng

D.29   Tính trạng 67 - Hạt: dạng mỏ hạt

| 1 Thẳng | 2 Cong |
| --- | --- |

Hình D.11 -  Dạng mỏ hạt

D.30 Tính trạng 68, 69, 70 - Kháng với bệnh đạo ôn hại lá (68), kháng với bệnh bạc lá (69), kháng với rầy nâu (70) chỉ thực hiện khi cơ quan tác giả giống yêu cầu và áp dụng khi đánh giá 67 tính trạng trước đó không có sự khác biệt giữa giống khảo nghiệm và giống tương tự. Giống được chọn tạo bằng phương pháp lai tích lũy, mức độ biểu hiện kháng cấp bệnh hoặc cấp hại ≤ 3 (theo TCVN13381-1:2021). Xác định sự có mặt của gen kháng bằng chỉ thị phân tử.

# Phụ lục E

(Quy định)

Báo cáo kết quả khảo nghiệm

| Tổ chức khảo nghiệm Số: | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc , ngày tháng năm |
| --- | --- |

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM DUS

E.1   Tên loài:

E.2   Tên giống:

E.3   Số đơn:

E.4   Tên tổ chức, cá nhân đăng ký:

E.5   Thời gian khảo nghiệm:

Ghi chi tiết thời điểm trồng, thu hoạch

E.6   Tổ chức thực hiện khảo nghiệm:

Ghi thông tin: Địa chỉ, điện thoại, fax, email.

E.7   Tài liệu kèm theo:

- Danh sách giống đối chứng:

- Bảng mô tả giống: Giống đăng ký, giống tương tự.

- Ảnh về các tính trạng khác biệt:

- Các tài liệu khác:

E.8   Quy trình khảo nghiệm

a) Điều kiện thí nghiệm (đồng ruộng/nhà lưới)

b) Kích thước ô và số cây thí nghiệm

- Kích thước ô thí nghiệm:

- Số cây/ô:

c) Phân bón:

- Lượng bón (kg/ha):

- Cách bón: (Bón lót, bón thúc…)

d) Phòng trừ sâu bệnh:

- Số lần dùng thuốc BVTV:

- Loại thuốc đã sử dụng:

E.9   Nhận xét về điều kiện thời tiết trong quá trình làm thí nghiệm

E.10   Phương pháp theo dõi, đánh giá các tính trạng

E.11   Giống tương tự:

E.12   Kết quả đánh giá tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định

a) Tính khác biệt:

- Giống đăng ký khác biệt rõ ràng và chắc chắn với các giống được biết đến rộng rãi. Sự khác biệt với giống tương tự nhất thể hiện như sau:

So với với giống tương tự (tên giống)……

| Tính trạng | Vụ/năm | Giống đăng ký | Giống tương tự | Khoảng cách tối thiểu/LSD0.05 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

b) Tính đồng nhất:

c) Tính ổn định:

| Cán bộ khảo nghiệm ( Họ tên, chữ ký) |  |
| --- | --- |
| Người kiểm tra ( Họ tên, chữ ký) |  |

| Nơi nhận: - Văn phòng BHGCT; - Tổ chức, cá nhân có giống khảo nghiệm; - Lưu. | Tổ chức thực hiện khảo nghiệm (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) |
| --- | --- |

# Thư mục tài liệu tham khảo

[1] TG/16/8, 2004. Guidelines for the Conduct of Tests for Distinctness, Uniformity and Stability of Rice varieties.

[2] TG/1/3, 2003. General Introduction to the Examination of Distinctness, Uniformity and Stability and the Development of Harmonized Descriptions of New Varieties of Plants.

[3] TGP/8, 2019. Trial design and techiques used in the examination of Distinctness, Uniformity and Stability.

[4] TGP/9, 2015 Examining Distinctness.

[5] TGP/10, 2019. Examining Uniformity.

[6] TGP/11, 2011. Examining Stability.

# Text boxes

Mày hạt (51, 52)

Mỏ hạt (37)

Vỏ trấu

Đỉnh hạt (23, 50)

Gân vỏ trấu. (21, 48)

Phần dưới đỉnh hạt (22, 49)

Cổ bông

Chiều dài

Cổ bông

Cổ bông

Cổ bông

Chiều dài bông

Cổ bông

Cổ bông

Cổ bông